Теплица Фермер

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки.   В комплект поставки каркаса входят  упаковочные единицы согласно приведенной ниже таблице. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы.

| Комплект поставки теплиц ФЕРМЕР (ширина 2,75м, высота 2,55м) |
| --- |
| Наим. сборочной единицы | Длина теплицы |
|  | 6м | 8м | 10м |
| Каркас: |
| Секция - рамка ( 1,0 м * 2,06м, труба 20*20, оцинк.) | 14 | 18 | 22 |
| Фронтон (цельносварной, проф. труба 20*20оцинк.) - Форточка (проф. труба 20*20, оцинк.) Установлена над ДВЕРЬЮ - Дверь (проф.труба 20*20, оцинк.) . | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 |
| Основание 6 м (проф. Труба 30*20, оцинк.)шт | 2 | 2 | 2 |
| Основание 4 м (проф. Труба 30*20, оцинк.)шт |  |  | 2 |
| Основание 2 м (проф. Труба 30*20, оцинк.)шт |  | 2 |  |
| Стрингер 6м (проф. труба 15*15) шт | 5 | 5 | 5 |
| Стрингер 4м (проф труба 15*15), шт |  |  | 5 |
| Стрингер 2м (проф. труба 15*15) шт |  | 5 |  |
| Ферма сварная , шт | 5 | 7 | 9 |
| Уголок 40*40 L=2,10 м | 4 | 4 | 4 |
| Крепеж: |
| Саморез 4,8*19, шт | 380 | 430 | 480 |
| Саморез 4,8*35, шт | 100 | 100 | 100 |
| Саморез 4,2*16, шт | 70 | 70 | 70 |
| Шайба М5 | 30 | 30 | 30 |
| Газ-лифт (фиксатор форточный) | 2 | 2 | 2 |
| Крючок, 250мм | 2 | 2 | 2 |
| Ручка дверная – 2шт и ручка форточки – 2шт | 2 | 2 | 2 |
| Шайба М5 | 30 | 30 | 30 |

## 2. Сборка теплицы.

## 1) Подготовка площадки и установка основания:

- На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

- основание теплицы:  две профильные трубы 30*20 установить друг относительно друга на расстоянии 2,75 м.

2) Монтаж готовых фронтонов (поз.№5):

- Соедините фронтоны с основаниями теплицы, закрепите соединение саморезами 4,8*19.  (рис.2)

Рис.№1                                                                                              Рис. №2

## 2) Сборка Рам-секций (поз 2):

-установить на основание 20*30 РАМЫ-секции (поз 2), закрепив их к основанию и м/у собой саморезами 4.8*35. как на рис 2.

- Установите в нужных местах Форточки (доп. опция за отдельную плату). В основную комплектацию входит две форточки, уже установленные в конструкцию фронтона (поз. №5)

3) Установка ферм (поз.3):

Установите Фермы (поз3)    на стыки   соединения боковых Рамок - секций (поз 2)  с помощью Г-образного кронштейна, смотрите Рис 3. Фермы с гнездами установите крайними

Рис. 3                                                                       Рис.3/1

-

3)  Установка стрингеров (поз 4):

- Соедините стрингеры (поз 4) с боковыми фермами, вставив их до упора в гнёзда, и зафиксируйте кровельным саморезами  4.8*19. ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы. Далее зафиксируйте стрингеры с промежуточными фермами кровельными саморезами 4,8*35. (рис 4)

Рис 4.                                                                      Рис 4/1.

4)  Установка поликарбоната. Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным   слоем наружу  (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него упаковочную плёнку.

5) Установите Ручки, Притворные планки , фиксатор двери (крючок) и  ГАЗ – Лифт на форточку.

- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – Лифт необходимо СНЯТЬ !!!

Требования по условиям эксплуатации:

- Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;

- При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. Диапазон температур от –т 60 до +80 0С

- Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Предприятие – изготовитель:

ООО “Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"

420073 г.Казань ул.А.Кутуя д.86 к.1 а/я330

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09

http://www.metallceh.ru       e-mail: ceh07@mail.ru

Дата продажи ______________________________

Продавец _________________________________