Теплица ОПТИМА 2018

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки.   В комплект поставки каркаса входит 4 упаковочные единицы. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы. Их полный перечень представлен в таблице:

| Комплект поставки ОПТИМА (ширина 2,50м высота 2,30 м) |
| --- |
| Наим. сборочной единицы | Длина теплицы |
|  | 4м | 6м | 8м | 10м |
| Каркас: |
| Фронтон (дверь и форточка в сборе), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга (проф. труба 20*20), шт. | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Дуга соединительная (труба 20*20). |  |  | 1 | 1 |
| Основание 6м (проф.Труба 30*20)шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| Основание 4м (проф. Труба 30*20) шт. | 2 |  |  | 2 |
| Основание 2м (проф. Труба 30*20) шт. |  |  | 2 |  |
| Стрингер 6м (проф. труба 15*15) шт. |  | 5 | 5 | 5 |
| Стрингер 4м (проф. труба 15*15) шт. | 5 |  |  | 5 |
| Стрингер 2м (проф. труба 15*15) шт. |  |  | 5 |  |
| Крепеж |
| Саморез 4,8 * 19, шт. | 200 | 250 | 315 | 380 |
| Саморез 4,8 * 35, шт. | 45 | 55 | 70 | 85 |
| Саморез 4,2 * 16, шт. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Газ-лифт (фиксатор форточный), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ручка дверная -2 шт + ручка форточки – 2шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Заглушка 20*20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Крючок 250 мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шайба М5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Притворна планка | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Сборка теплицы.

## 1) Подготовка площадки и установка основания:

- На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

- основание теплицы: две профильные 30 * 20 установить друг относительно друга на расстоянии 3,0 м.

2) Монтаж готовых фронтонов:

Соедините фронтоны с основаниями теплицы, закрепите соединение саморезами 4,8*19. (узел 1)

Узел 1

3)  Установка стрингеров:

- Соедините стрингеры с фронтонами, вставив их до упора в гнёзда фронтонов, и зафиксируйте кровельным саморезами 4,8 х 19 (узел 2) ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы.

4) УСТАНОВКА ДУГ:

- Законцовки дуг установите в гнезда основания и зафиксируйте саморезами 4,8 * 19 (узел 3)

Узел 3

- Приложите дугу к изогнутой части стрингера. Соедините их (дугу и стрингер) через специальное отверстие саморезами 4,8 * 35.    (узел 4) , затем прикрепите фитинги (ромбики) к дуге и стрингеру в шахматном порядке саморезами  4,2 * 16.

Схема Раскроя поликарбоната на фронтоны

Раскроите поликарбонат так как показано на рис., далее укройте верх каркаса поочередно листами поликарбоната и зафиксируйте саморезами. При этом используйте саморез 4,8 * 19.  Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным   слоем наружу   (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него   упаковочную плёнку.

5) Установите Ручки, Притворные планки, фиксатор двери (крючок) и ГАЗ – Лифт на форточку.

- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – Лифт необходимо СНЯТЬ !!!

Требования по условиям эксплуатации:

- Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП   2.01.07-85;

При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. (Рекомендованы - винтовые сваи)

Диапазон температур от – 60 до +80 0С

- Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки, при условии соблюдения правил  монтажа и эксплуатации

Предприятие – изготовитель:

ООО “Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"

420073 г. Казань ул. А. Кутуя, д.86, Офис 230

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09

http://www.metallceh.ru       e-mail: ceh07@mail.ru

Дата продажи ______________________________

Продавец __________________________________