Теплица АРОЧКА Усиленная. / АРОЧКА Стандарт.

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки.   В комплект поставки каркаса входит 4 упаковочные единицы. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы. Их полный перечень представлен в таблице:

| Комплект поставки Арочка (ширина 3,0м высота 2,10 м) |
| --- |
| Наим. сборочной единицы | Длина теплицы |
|  | 4м | 6м | 8м | 10м |
| Каркас: |
| Фронтон (дверь и форточка в сборе), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга (проф. труба 40*20, либо 20*20), шт. | 5 | 8 | 11 | 14 |
| Основание 6м (проф.Труба 40*20 / 30*20)шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| Основание 4м (проф. Труба 40*20/30*20) шт. | 2 |  |  | 2 |
| Основание 2м (проф. Труба 40*20/30*20) шт. |  |  | 2 |  |
| Стрингер 6м (проф. труба 15*15) шт. |  | 5 | 5 | 5 |
| Стрингер 4м (проф. труба 15*15) шт. | 5 |  |  | 5 |
| Стрингер 2м (проф. труба 15*15) шт. |  |  | 5 |  |
| Притворна планка | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Крепеж , комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Сборка теплицы.

## 1) Подготовка площадки и установка основания:

- На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

- основание теплицы: две профильные трубы 40 * 20 (Арочка – Усиленная) либо 30 * 20 (Арочка –Стандарт) установить друг относительно друга на расстоянии 3,0 м., при этом крабы установленные на основания должны остаться с внутренней стороны теплицы.

2) Подготовка и Монтаж готовых фронтонов:

- Закрепите саморезами 4,2*16 Т-образные крабы на наружную плоскость дуги фронтонов (5 шт на каждый) так, чтобы они были направлены к центру (вовнутрь) теплицы. Места установки крабов обозначены на дуге отверстием, необходимо совместить центральное отверстие на крабе с отверстием на дуге. Вставьте в торец фронтона (труба 20*20) пластиковые заглушки 20*20 с обеих сторон.

- Закрепите саморезами 4,8*20 уголок 60*60*30 (в коробке с крепежом) на торец дуги снизу отступив от основания дуги 20мм (узел 1) так, чтобы они были направлены к центру (вовнутрь) теплицы.

- Соедините фронтоны с основаниями теплицы, закрепите соединение саморезами 4,8*20 (узел 1).

Узел 1

3)  Установка стрингеров:

- Соедините стрингеры с фронтонами, вставив их до упора в Т-образные крабы, и зафиксируйте саморезами 4,2 х 16 (узел 2) ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы.

Узел 2

4) УСТАНОВКА ДУГ:

- Законцовки дуг установите в гнезда Т-Образных крабов на основании и зафиксируйте их саморезами      4,8 * 20  (узел 3). В случае если длина теплицы составляет более 6,0 метров на соединительную дугу перед установкой нужно закрепить Х-образные крабы.

Узел 3

- Приложите дугу к изогнутой части стрингера. Соедините их (дугу и стрингер) через специальное отверстие саморезами 4,8 * 35.    (узел 4) , затем прикрепите фитинги (ромбики) к дуге и стрингеру в шахматном порядке саморезами  4,2 * 16.

Схема Раскроя поликарбоната на фронтоны

Раскроите поликарбонат так как показано на рис., далее укройте верх каркаса поочередно листами поликарбоната и зафиксируйте саморезами. При этом используйте саморез 4,8 * 19.  Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным   слоем наружу (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него            упаковочную плёнку.

5) Установите Ручки, Притворные планки, фиксатор двери (крючок) и ГАЗ – Лифт на форточку.

- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – Лифт необходимо СНЯТЬ !!!

Требования по условиям эксплуатации:

- Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП   2.01.07-85;

При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. (Рекомендованы - винтовые сваи)

Диапазон температур от – 60 до +80 0С

- Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки, при условии соблюдения правил  монтажа и эксплуатации

Предприятие – изготовитель:

ООО “Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"

420073 г. Казань ул. А. Кутуя, д.86, Офис 230

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09

http://www.metallceh.ru       e-mail: ceh07@mail.ru

Дата продажи ______________________________

Продавец __________________________________