Теплица «БОГАТЫРЬ»

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки.   В комплект поставки каркаса входят  упаковочные единицы согласно приведенной ниже таблице. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы:

| Комплект поставки БОГАТЫРЬ (ширина 3,65 м высота 2,55 м) |
| --- |
| Наим. сборочной единицы | Длина теплицы |
|  |  | 6м | 8м | 10м |
| Каркас: |
| 1) Основание 6,0 м (проф. Труба 40 * 20), шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 2) Стойка (проф. труба 40 * 40), шт. |  | 14 | 18 | 22 |
| 3) Перекладина (проф. труба 40 * 20), шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 4) Стропило (проф. Труба 40 * 40), шт. |  | 7 | 9 | 11 |
| 5) Дверь (проф. Труба 20 * 20),шт. |  | 3 | 3 | 3 |
| 6) Стрингер 6,0 м. (проф. Труба 30 * 15), шт. |  | 10 | 10 | 10 |
| 7) Форточка в двери (проф. труба 20 * 20), шт |  | 2 | 2 | 2 |
| 8) Основание 2,0 м (проф. Труба 40 * 20), шт. |  |  | 2 | 4 |
| 9) Стрингер 2,0 м. (проф. Труба 30 * 15), шт. |  |  | 10 | 20 |
| 10) Рамка двери (проф. Труба 20 * 20), шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 11) Ниппель (труба Ф 40) |  | 14 | 18 | 22 |
| Крепеж |
| Саморез 4,8 * 19, шт |  | 450 | 550 | 650 |
| Саморез 5,5 * 38, шт |  | 100 | 110 | 120 |
| Саморез 4,2 * 19, шт |  | 20 | 20 | 20 |
| Кронштейн – фиксатор форточный , шт |  | 2 | 2 | 2 |
| Ручка , шт |  | 4 | 4 | 4 |

## Сборка теплицы.

## Рис 1.

## 1)  На выбранном участке выровнять поверхность земли,     чтобы высота неровностей была не более 5 см.     - основание теплицы (Поз. 1):  две профильные трубы 40*20 установить друг относительно друга на расстоянии 3,65 м.

2)  Установите стойки (Поз 2) на основания (Поз 1), закрепив их саморезами 4,8 * 19. ВНИМАНИЕ! Крайние четыре стойки с гнездом  вовнутрь (Рис 1).

3)  Установите перекладины (Поз 3), закрепив их            саморезами 4,8 * 19 (рис 1).

4) Установите Стропила (Поз. 4), используя Ниппель (Поз.8)                                Рис 2.                              на стойки и закрепите                          их саморезами 4,8 * 19 так, как        показано на Рис. 2.  Две  Стропилы с гнездами и штангой установить крайними.

5) Установите двери (Поз. 5), используйте саморезы 5,5 * 38 в углах. (Рис. 4)

6)  Соедините Стрингеры (Поз. 6) с фронтонами, вставив их до упора в гнёзда фронтонов, и зафиксируйте кровельным саморезами  4,8 х 19 Рис 3.    ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы .

Рис. 3                                                                 Рис. 4

- Установите форточки (Поз. 7) между стрингерами и стойками на боковые стенки теплицы. , используя саморезы 5,5 * 38 в углах. Форточки так же можно установить на кровлю.

- Укройте сначала верх каркаса поочередно листами поликарбоната и зафиксируйте их саморезами 4,8*19., затем обшейте боковые стенки и фронтоны. Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным   слоем наружу  (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него упаковочную плёнку.

Требования по условиям эксплуатации:

1) Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;  При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. Диапазон температур от –т 60 до +80 0С.

2)   Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки, при условии соблюдения правил  монтажа и эксплуатации