Теплица «СТРЕЛКА»

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки.   В комплект поставки каркаса входит 4 упаковочные единицы. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы. Их полный перечень представлен в таблице:

| Комплект поставки «СТРЕЛКА» (ширина 2,60м высота 2,55 м) |
| --- |
| Наим. сборочной единицы | Длина теплицы |
|  | 4м | 6м | 8м | 10м |
| Каркас: |
| Фронтон ( дверь и форточка в сборе), шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга (проф. труба либо 20*20), шт | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Дуга соединительная ( труба 20*20), шт. |  |  | 1 | 1 |
| Основание 6м (проф. Труба 30*20)шт |  | 4 | 4 | 4 |
| Основание 4м (проф. Труба 30*20)шт | 4 |  |  | 4 |
| Основание 2м (проф. Труба 30*20)шт |  |  | 4 |  |
| Стрингер 6м (проф. труба 15*15) шт/станд. |  | 4 | 4 | 4 |
| Стрингер 4м (проф. труба 15*15) шт/станд | 4 |  |  | 4 |
| Стрингер 2м (проф. труба 15*15) шт/станд |  |  | 4 |  |
| Конек 100*100мм, м.п | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Крепеж |  |  |  |  |
| Саморез 5,5 * 19, шт | 230 | 280 | 330 | 380 |
| Саморез 5,5 * 32, шт | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Саморез 4,2 * 19, шт, / 4,2 * 13 , шт | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 15/100 |
| Газлифт форточный , шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ручка, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Заглушка пластиковая | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Сборка теплицы.

## 1) Подготовка площадки и установка основания:

- На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

- основание теплицы:  две профильные трубы 30*20 установить друг относительно друга на расстоянии 2,6 м.

2) Монтаж готовых фронтонов:

Соедините фронтоны с основаниями теплицы, закрепите соединение саморезами 4,8*19. (узел 1)                                                       Узел 1

3)  Установка стрингеров:

- Соедините стрингеры 4шт с фронтонами, вставив их до упора в гнёзда фронтонов, и зафиксируйте кровельным саморезами  4,8 х 19 (узел 2) ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы.

4) УСТАНОВКА ДУГ:

- Законцовки дуг установите в гнезда основания и  зафиксируйте саморезами 4,8*19 (узел 3)

Узел 3

- Приложите дугу к  изогнутой части стрингера. Соедините их (дугу и стрингер) через специальное отверстие саморезами  5,5*32.    (узел 4)

- Установите конек 100*100мм, закрепив саморезами.

5)  Установка поликарбоната. Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным   слоем наружу  (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него упаковочную плёнку.

6) Установите Ручки, Притворные планки , фиксатор двери (крючок) и  ГАЗ – Лифт на форточку.

- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – Лифт необходимо СНЯТЬ !!!

Требования по условиям эксплуатации.

1) Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;

. При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле.

Диапазон температур от – 60 до +80 0С

- Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота  снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки, при условии соблюдения правил  монтажа и эксплуатации

Предприятие – изготовитель:

ООО “Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"

420073 г.Казань ул.А.Кутуя д.86 к.1 а/я330

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09

http://www.metallceh.ru       e-mail: ceh07@mail.ru

Дата продажи ______________________________

Продавец _________________________________